PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi oznaczonej nr. ewid. 52 i 118

w miejscowości  KRASZEWO  FALKI

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | CPV – 45112600-0 1 2 CPV – 45111200-0 3 4 5 6 7 8 9 CPV – 45233100-0 10 CPV – 45233300-2 11 12 13 14 15 16 17 CPV – 45233100-0 18 19 20 CPV – 45233100-0 21 22 23 24 25 CPV – 45233100-2 26 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+747 Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 0,5km wg wykazu drzew II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych Roboty ziemne wykonywane mechanicznie koparką o poj. łyżki 0,40m3 w gruncie kat. III z przewozem na budowie wg tabeli robót ziemnych Formowanie nasypów w gruncie kat. III jak w poz. 4 Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą w gruncie kat. III jak w poz. 30 + 4 51 + 34 = 85 Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 2 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III. ODWODNIENIE Przebudowa istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 60cm na przepust z rur PVC o średnicy 60cm ze ściankami z elementów betonowych prefabrykowanych w km 0+227,50 wg projektu zagospodarowania IV.PODBUDOWA Mechaniczne i ręczne plantowanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat. III wg wykazu poszerzeń Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grub. 20cm wg wykazu poszerzeń Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 0,5 kg/m2 km 0+000 – 0+593 593 x 4,20 = 2490,6 Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do profilu poprzecznego i podłużnego masą z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2 o uziarnieniu 0/8mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+000 – 0+200 200 x 4,20 = 840 Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (podbudowy) do profilu poprzecznego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm km 0+200 – 0+480 (str. prawa i lewa) 200 x 2 x 1,40 x 0,06 = 33,60 km 0+400 – 0+593 (str. lewa) 193 x 1,40 x 0,06 = 16,21 j..w. lecz w profilu podłużnym km 0+400 – 0+500 (0,00+0,07):2 x 63,96 = 0,035 x 63,96 = 2,24 (0,07+0,00):2 x 36,04 = 0,035 x 36,04 = 1,26 ------ 3,50 przepust w km 0+227,50 – 4,20 x 2 x 0,20 = 1,68 Razem wyrównanie – 33,60 + 16,21 + 3,50 + 1,68 = 54,99 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie warstwą grubości 10cm o uziarnieniu 0/31,5mm km 0+593 – 0+747 154 x 4,20 = 646,8 V. NAWIERZCHNIA Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+000 – 0+747 747 x 4,10 = 3062,70 + (3 skrzyż. x 20 = 60) = 3122,70 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 20 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+000 – 0+747 747 x 4,0 = 2988 + (3 skrzyż. x 20 = 60) = 3048 VI. POBOCZA I ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm wg wykazu zjazdów J. w. lecz z rur PVC o średnicy 60cm wg wykazu zjazdów Ustawienie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na rury o średnicy 40cm wg wykazu zjazdów J. w. lecz na rury o średnicy 60cm wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+000 – 0+747 pobocza - 747 x 2 x 1,0 = 1494 zjazdy - 333 wg wykazu 1494 + 333 = 1827 VII OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją Wg projektu zagospodarowania | m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m m szt szt m2 szt | 747 40 51 34 34 85 113 545 289 8 275 275 275 2491 840 55 647 3123 3123 3048 6 12 2 4 1827 21 |