RRG.271. 5.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– zakres i warunki wykonania zamówienia

I. 	Nazwa przedmiotu zamówienia

DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

DLA OSP DOBRSKA-KOLONIA

II. 	Opis przedmiotu zamówienia - Minimalne warunki dla zamówienia:

- zamówienie obejmuje zakup i dostawę używanego samochodu pożarniczego typu GBA z zabudową pożarniczą na podwoziu samochodu z napędem terenowym 4x4

- pojazd spełniający wymagania polskich przepisów dotyczących wymagań dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych;

- rok produkcji nie starszy niż 2005 r.

- pojazd po kapitalnym remoncie obejmującym naprawę główną wszystkich podzespołów zgodnie z Technologią Producenta wykonaną nie później jak w 2016 roku;

- pojazd w ogólnym stanie technicznym dobrym;

- pojazd zarejestrowany jako pojazd pożarniczy;

- pojazd lakierowany lakierami akrylowymi w kolorze czerwonym RAL 3000, zderzak  i nadkola w kolorze białym, napisy - z przodu (straż) i boku samochodu (OSP Dobrska-Kolonia) i nr operacyjne 577M77;

- podwozie i silnik:

  - napęd terenowy 4X4

  - silnik wysokoprężny min. 400 KM

  - skrzynia biegów – manualna

  - blokada mostów

  - podwozie zakonserwowane

  - zderzak metalowy

  - podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie przednie ze względu na zakładany pług do odśnieżania;

  - pojazd wyposażony z przodu i z tyłu w szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu.

9) Kabina załogi:

a)	 jednomodułowa, zespolona 7 osobowa

b)	 czterodrzwiowa

10) Nadbudowa pożarnicza:

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie

- pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej,

- 9 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych z bocznymi uszczelkami, zamykane   jednym  kluczem,

- żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie,

- po 4 schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzjami aluminiowymi, ścianki

i spód  wyłożone blachą aluminiową ryflowaną,

- z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,

- pod przedziałem autopompy podest zamontowany na tylnym zderzaku,

- schowki przeznaczone na osprzęt wodny, w dolnej części wyposażone w stojaki na   węże  ø 52 i ø 75 oraz uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz i  inne wyposażenie standardowe,

- w tylnym schowku miejsce do mocowania motopompy szlamowej na wysuwanym podłożu,

- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza,

- szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze,

- schowki nadwozia wewnątrz oświetlone lampami typu LED załączane po otwarciu  	żaluzji

- oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu, lampy typu LED

- dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową,

- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową 	pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,

- z tyłu pojazdu lampa LED w koszu ochronnym, drabinka wejściowa na dach – Al., 	sygnał cofania,

- wykonanie na dachu pojazdu skrzyni aluminiowej na podręczny sprzęt typu łopaty, 	widły.

11) Instalacja wodna

- zbiornik wodny 6000 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, nierdzewny kwasoodporny,

- zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z falochronami i włazem rewizyjnym, umiejscowiony bezpośrednio za kabiną samochodu

- autopompa jednozakresowa AW 32/10, napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, reduktor obrotów, 2 wały napędowe.

12) wyposażenie układu wodnego:

- linia tłoczna 2 x ø 75 umiejscowione w przedziale autopompy,

- napełnianie zbiornika z hydrantu, z zastosowaniem zaworu kulowego,

- wyjście na działko wodne na podest dachu z zaworem 2 ½” + działko DWP 16

- tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody,

- w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manometr niskiego ciśnienia,

- manowakuometr,

- elektroniczny wskaźnik poziomu wody w  zbiorniku samochodu,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- głośnik połączony do radiostacji (radiostacja Zamawiającego)

- działko wodne o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu.

Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.

- linia szybkiego natarcia na zwijadle o długości węża min. 60 m, zakończona prądownicą wodną.

13) instalacja elektryczna:

- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: lampa zespolona belka Straż typu LED w koszu ochronnym na kabinie załogi posiadająca sygnalizację dźwiękową modulowaną wraz możliwością podawania komunikatów;

- lampa LBL z tyłu pojazdu,

- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego lampy LED,

- oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- lampy obrysowe LED,

- sygnał dźwiękowy cofania,

- lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED,

- wyprowadzenie na tablicy sterującej pracą autopompy – silnik „stop” – wyłączenie silnika,

- gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego,

- lampy pulsacyjne niebieskie z przodu samochodu,

- elektroniczny wskaźnika poziomu wody w przedziale  autopompy.

- oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi,

- sygnał dźwiękowy pneumatyczny na dachu pojazdu,

- maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie; naświetlacze LED 4 x 50 W,

- agregat prądotwórczy dostosowany do oświetlenia na wysuwanym podłoże.

14) wyposażenie pojazdu:

  - jedno koło zapasowe ze stałym mocowaniem

  - opony fabrycznie nowe terenowe

  - dwa kliny pod koła

  - klucz do kół

  - podnośnik hydrauliczny dostosowany do podniesienia masy pojazdu

15) wyposażenie dodatkowe:

  - Nowy pług hydrauliczny sterowany lewo i prawostronny z możliwością rozłożenia na dwie strony (szerokość maksymalna  pługa - 330 cm- pług rozłożony, minimalna – 290 cm – po złożeniu pługa, ), lemiesze metalowe ze stali trudnościeralnej, zabezpieczenie sprężynowe i hydrauliczne, koła podporowe).

  - Przystosowanie oświetlenia samochodu do jazdy z pługiem.

III. Wymagania dodatkowe:

  - minimalny okres gwarancji 12 miesiące.

  - max. czas reakcji serwisowej do 72 godzin od zgłoszenia.

  - wykonanie przeglądów gwarancyjnych wykonywane jest na koszt Wykonawcy, Zamawiający 	pokrywa koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych wg  cen detalicznych z dnia wykonania przeglądu;

  - Wykonawca na własny koszt przygotuje samochód do jego odbioru  przez zamawiającego - zapewni maksymalny poziom wymaganych płynów eksploatacyjnych w zbiornikach.

  - Wykonawca bez dodatkowej opłaty zamontuje uchwyty do zamocowania wyposażenia wskazanego przez Zamawiającego.

  - przed zrealizowaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin i badania technicznego pojazdu w celu oceny stanu technicznego oferowanego pojazdu.